## Slide 1: Przykład wykonania analizy rynku budynków jednorodzinnych do celu ustalenia odszkodowania z powodu stygmatyzacji lokalnego rynku na przykładzie OOU lotniska Kraków-Balice
dr inż. Ewelina Wójciak
III Seminarium „Szacowanie nieruchomości metodą dyferencyjną” z warsztatami dla rzeczoznawców majątkowych
„Określanie zmniejszenia wartości nieruchomości metodą dyferencyjną w OOU lotnisk, dróg, linii kolejowych i zakładów przemysłowych”
Kraków, 21.09.2021 r.

## Slide 2: Odezwa Sądu
…wykonanie opinii, na okoliczność wyceny utraty wartości rynkowej nieruchomości położonej w Krakowie … spowodowanej wejściem w życie Uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 r.

## Slide 3: Nieruchomość/Otoczenie

## Slide 4: Strefa B
Strefa ograniczonego użytkowania oznaczona symbolem „B”, stanowi obszar, którego granicę wyznacza od zewnątrz izolinia LDWN = 55 dB, od wewnątrz maksymalny zasięg izolinii LN = 50 dB, LDWN = 60 dB lub granica lotniska.
W strefie B ustanawia się zakaz lokalizowania i budowy nowych obiektów szpitali, domów opieki, oraz zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

## Slide 5: Analiza rynku
Ograniczona liczba danych transakcyjnych
Ograniczona liczba ofert
Zbieżność cenowa
Konieczność rozszerzenia obszaru analizy

## Slide 6: Wycena w strefie 6410.76 zł/m2 W = 910 000 zł
Cecha rynkowa | Udział wagowy cechy rynkowej [%] | Udział kwotowy cechy rynkowej [zł/m2] | Rozpiętość skali cechy rynkowej | Udział kwotowy na jednostkę skali cechy rynkowej [zł] | Cechy wycenianej nieruchomości | Nieruchomość nr 1 |  | Nieruchomość nr 2 |  | Nieruchomość nr 3 | 
 |  |  |  |  |  | Ocena cechy rynkowej | Poprawka [zł/m2] | Ocena cechy rynkowej | Poprawka [zł/m2] | Ocena cechy rynkowej | Poprawka [zł/m2]
Lokalizacja i otocznie | 20% | 502,19 | 1 | 502,19 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 3 | -502,19
Dojazd i skomunikowanie | 10% | 251,10 | 2 | 125,55 | 3 | 2 | 125,55 | 2 | 125,55 | 1 | 251,10
Wielkość i zagospodarowanie działki | 15% | 376,64 | 2 | 188,32 | 3 | 2 | 188,32 | 2 | 188,32 | 1 | 376,64
Wielkość i funkcjonalność budynku | 15% | 376,64 | 2 | 188,32 | 3 | 2 | 188,32 | 3 | 0,00 | 1 | 376,64
Stan techniczny i standard budynku | 30% | 753,29 | 2 | 376,64 | 2 | 1 | 376,64 | 3 | -376,64 | 2 | 0,00
Rodzaj zabudowy | 10% | 251,10 | 1 | 251,10 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2 | -251,10
 | 100% | 2510,95 |  | ∑popr [zł/m2] |  |  | 878,83 |  | -62,77 |  | 251,09
 |  |  |  | Ci [zł/m2] |  |  | 4906,37 |  | 7417,32 |  | 5841,45
 |  |  |  | (C + ∑popr)i [zł/m2] |  |  | 5785,20 |  | 7354,55 |  | 6092,54

## Slide 7
Cecha rynkowa | Udział wagowy cechy rynkowej [%] | Udział kwotowy cechy rynkowej [zł/m2] | Rozpiętość skali cechy rynkowej | Udział kwotowy na jednostkę skali cechy rynkowej [zł] | Cechy wycenianej nieruchomości | Nieruchomość nr 1 |  | Nieruchomość nr 2 |  | Nieruchomość nr 3 | 
 |  |  |  |  |  | Ocena cechy rynkowej | Poprawka [zł/m2] | Ocena cechy rynkowej | Poprawka [zł/m2] | Ocena cechy rynkowej | Poprawka [zł/m2]
Lokalizacja i otocznie | 20% | 1084,63 | 2 | 542,32 | 2 | 3 | -542,32 | 2 | 0,00 | 1 | 542,32
Dojazd i skomunikowanie | 10% | 542,32 | 1 | 542,32 | 3 | 3 | 0,00 | 2 | 542,32 | 3 | 0,00
Wielkość i zagospodarowanie działki | 15% | 813,47 | 2 | 406,74 | 3 | 3 | 0,00 | 1 | 813,48 | 3 | 0,00
Wielkość i funkcjonalność budynku | 15% | 813,47 | 2 | 406,74 | 3 | 3 | 0,00 | 2 | 406,74 | 1 | 813,48
Stan techniczny i standard budynku | 30% | 1626,95 | 2 | 813,47 | 2 | 3 | -813,47 | 1 | 813,47 | 2 | 0,00
Rodzaj zabudowy | 10% | 542,32 | 2 | 271,16 | 1 | 3 | -542,32 | 1 | 0,00 | 3 | -542,32
 | 100% | 5423,16 |  | ∑popr [zł/m2] |  |  | -1898,11 |  | 2576,01 |  | 813,48
 |  |  |  | Ci [zł/m2] |  |  | 9318,82 |  | 3895,66 |  | 4743,66
 |  |  |  | (C + ∑popr)i [zł/m2] |  |  | 7420,71 |  | 6471,67 |  | 5557,14
Wycena poza strefą 6483.17 zł/m2 W = 920 000 zł

## Slide 8: Testowanie dwóch wartości przeciętnych dla potrzeb wykazania wpływu stref OOU na wartość rynkową nieruchomości
Średnia z obszarów objętych strefą i jej najbliższego sąsiedztwa.
okres analizy: 5 lat, trend: 5%, nY = 13,
Wśr = 6170.93 zł/m2
σy2 = 2033.61
Średnia z obszarów nieobjętych strefą, podobnych pod względem lokalizacyjnym i substancji zabudowy.
okres analizy: 5 lat, trend: 5%, nX = 16,
Wśr = 6260.56 zł/m2
σx2 = 1814.15

## Slide 9: Test dla n < 30 (mniej niż 30 transakcji w obu próbach)
W pierwszej kolejności należy zweryfikować warunek σx ~ σy (odchylenie standardowe obu populacji jest porównywalne).
Procedura ta jest realizowana z wykorzystaniem testu statystycznego porównującego wariancję obu populacji z zastosowaniem rozkładu F-Snedecora (posiada wszystkie wartości krytyczne większe od 1).
HO: σx2 = σy2
H1: σx2 < σy2 (ustalamy na podstawie wyników obserwacji)
Statystykę testową wyznaczamy z zastosowaniem wzoru:
= 1.256
Wynik porównujemy z wartością krytyczną rozkładu F-Snedecora dla zadanego poziomu istotności i liczby stopni swobody kx = nx – 1 oraz ky = ny – 1 obu populacji (odczytujemy z tablic statystycznych):
F(α, ky, kx) F(0,05, 12, 15) = 2,48
Jeżeli F < F(α, ky, kx), nie ma podstaw do odrzucenia H0
Jeżeli F > F(α, ky, kx), odrzucamy HO na korzyść H1

## Slide 10: Rozkład t -Studenta
Gdy zachodzi pierwszy z warunków, formułujemy następującą hipotezę zerową i hipotezę alternatywną:
HO:
H1:
Statystykę testową wyznaczamy z zastosowaniem wzoru:
= 0.125
Wynik porównujemy z wartością krytyczną rozkładu t-Studenta dla zadanego poziomu istotności i liczby stopni swobody (odczytujemy z tablic statystycznych)
t(2α, k) = 1.703
Jeżeli T < t(2α, k), nie ma podstaw do odrzucenia H0, wówczas dwie porównywane wartości przeciętne są sobie równe. Wprowadzenie strefy OOU nie spowodowało obniżenia wartości nieruchomości.

## Slide 11: Wady
Mała próba
Duża bezwładność

## Slide 12: Dziękuję za uwagę